## Slide 1: curso de certificación CERTA

## Slide 2: Desarrollo del curso
Introducción al programa
Requisitos generales
Planificación previa al empleo y preparación
Herramienta de propano y seguridad de los equipos
Seguridad de las aplicaciones
Requisitos y obligaciones tras el empleo
De formación práctica
Examen

## Slide 3: Prácticas de seguridad Certa
Lista de control
Planificación previa al trabajo
Aplicación
Seguridad con el soplete
Requisitos para la vigilancia de incendios

## Slide 4: Requisitos generales
Sección 1

## Slide 5: Durante esta sección usted debería poder:
1. Enumerar los requisitos de los equipos de protección individual para las actividades con soplete
2. Describir los procedimientos básicos de primeros auxilios asociados a las actividades con soplete
3. Describir el sistema PASS para utilizar un extintor de incendios

## Slide 6: HALE
Hale de la anilla mientras mantiene el extintor en posición vertical. Esto romperá el precinto de seguridad.

## Slide 7: apunte
Apunte la manguera a la base del incendio. Empieza contra el viento y acércate al fuego con precaución.

## Slide 8: apriete y ROCÍE
Apriete la palanca para descargar el extintor.
Rocíe de un lado a otro.

## Slide 9: Fuego clase a
Madera
Papel
Plástico
Trapos

## Slide 10: Fuego Clase b
Gas
Aceite
Grasa
Pintura

## Slide 11: Fuego Clase C
Eléctrico

## Slide 12: Fuego Clase D
Metal

## Slide 13
Un mínimo de _______
4A60BC los extintores
deben estar fácilmente
disponibles a menos de
10 pies de todas las
actividades de quema.
¿Qué garantiza la banda de
sellado de plástico que
atraviesa el pasador de
liberación de un extintor?
Nombra una cosa que
deberías hacer
y
una cosa que no debes
hacer cuando atiendes a una
víctima de quemaduras.
Nombra dos cosas que
deberían hacerse para las
víctimas del propano
quemadura por
congelación.
¿Qué significa el término
PASS?
Nombra dos materiales
que, si se incendiaran, se
clasificarían como
Incendios de clase A
Mencione tres tipos de
PPE que deben utilizarse al
realizar trabajos con soplete.
¿Qué tipo de extintor
debe haber a menos de
10 pies de los trabajos
con soplete?
¿Qué se debe hacer con
un extintor que se ha
descargado?

## Slide 14: Puede:
1. Enumerar los requisitos de los equipos de protección individual para las actividades con soplete
2. Describir los procedimientos básicos de primeros auxilios asociados a las actividades con soplete
3. Describir el sistema PASS para utilizar un extintor de incendios

## Slide 15: Planificación previa al empleo y preparación
Sección 2

## Slide 16: Durante esta sección usted debería poder:
1. Identificar los elementos clave de una inspección exhaustiva previa al trabajo
2. Prescribir controles de peligro cuando se queme con soplete cerca de zonas peligrosas

## Slide 18: Puede:
1. Identificar los elementos clave de una inspección exhaustiva previa al trabajo
2. Prescribir controles de peligro cuando se queme con soplete cerca de zonas peligrosas

## Slide 19: Herramienta de propano y seguridad de los equipos
Sección 3

## Slide 20: Durante esta sección usted debería poder:
1. Nombrar los componentes de un conjunto de soplete para techado
2. Explicar los pasos y procedimientos adecuados para manipular bombonas de gas propano

## Slide 21: tanque de propano

## Slide 22: tanque de propano
con regulador

## Slide 23: líquida y vapor retracción

## Slide 25: Puede:
1. Nombrar los componentes de un conjunto de soplete para techado
2. Explicar los pasos y procedimientos adecuados para manipular bombonas de gas propano

## Slide 26: Seguridad de las aplicaciones
Sección 4

## Slide 27: Durante esta sección usted debería poder:
1. Reconocer las zonas peligrosas
2. Describir técnicas seguras de quemado con soplete cerca de zonas peligrosas

## Slide 29
Peligro 1

## Slide 30
Peligro 2

## Slide 31
Peligro 3

## Slide 32
Peligro 4

## Slide 33
Peligro 5

## Slide 34
Peligro 6

## Slide 35
Peligro 7

## Slide 36
Peligro 8

## Slide 37
Peligro 9

## Slide 38
Peligro 10

## Slide 39
Peligro 11

## Slide 40
Peligro 12

## Slide 42: Puede:
1. Reconocer las zonas peligrosas
2. Describir técnicas seguras de quemado con soplete cerca de zonas peligrosas

## Slide 43: Requisitos y obligaciones tras el empleo
Sección 5

## Slide 44: Durante esta sección usted debería poder:
1. Explicar la vigilancia contra incendios posterior al trabajo y otros deberes

## Slide 47: Puede:
1. Explicar la vigilancia contra incendios posterior al trabajo y otros deberes.

## Slide 48: FORMACIÓN PRÁCTICA

## Slide 49: Durante esta sección debería poder demostrar:
1. Procedimientos adecuados de encendido de linternas.
2. Procedimientos adecuados de apagado de la soplete.
3. Aplicación de la capa base autoadhesiva con especial atención a garantizar traslape sellado, utilizando
la maqueta de la caja de tapajuntas.
4. Aplicación de tapajuntas con la maqueta de la caja de tapajuntas.
5. Aplicación de tapajuntas con soplete directo utilizando la maqueta de la caja de tapajuntas y un soplete de tamaño de aplicación de detalle (105k Btu o menos).
6. Arranque correcto de los rollos de membrana de campo en los bordes de los techos o paredes.
7. Método de soplete para rodear una penetración de tubería y un desagüe.
8. Método de soplete para instalar la lámina de campo sobre la penetración del desagüe.
9. Método de soplete para terminar las membranas de campo en los bordes de los techos o paredes.
10. Capacidad para evaluar y calificar el comportamiento de los demás

## Slide 50: examen

## Slide 51: curso de certificación CERTA